SISTEMI DIGITALI COMPLESSI

Sistema digitale complesso suddiviso in SCO-SCA

Il procedimento di sintesi di un sistema digitale, può essere suddiviso nei seguenti passi:

- Specifica del problema.

- Individuazione di un algoritmo di soluzione.

- Progetto di un SCA atto a supportare l’algoritmo.

- Definizione di un SCO che implementa l’algoritmo.

- Valutazione del sistema: se le prestazioni rispondono alle specifiche del problema si passa al punto 6. Altrimenti si verifica se è possibile definire un altro SCA: in caso positivo si modifica il SCA e si torna al punto 4; se no, si passa al punto 2.

- Sintesi del sistema e verifica del corretto funzionamento.

# Sottosistema di Calcolo (SCA)

## Registri, segnali e operazioni

Cella di un registro

Un registro viene indicato con R, il suo contenuto con (R).

Trasferimento dati tra due registri

Operazioni tra dati contenuti in registri

OR  :	(A)  (B) = Y		somma logica bit a bit

esempio:	(0110)  (1100) = 1110

AND  :	(A)  (B) = Y		prodotto logico bit a bit

esempio:	(0110)  (1100) = 0100

NOT  A:		(A)  = Y		complementazione dei bit

esempio:	(0110)  = 1001

EXOR  :	(A) ( (B) = Y		or esclusivo bit a bit

esempio:	(0110) ( (1100) = 1010

ADD  :	(A) + (B) = Y		somma aritmetica

esempio:	(0110) + (1100) = 0010

SUB  :	(A) - (B) = Y		sottrazione

esempio:	(0110) - (1100) = 1010

SR A, k:	shift right (scalamento a destra) di k posizioni

ai  ai-k	i = n-1, ..., k

0  ah  	h = n-1, ..., k

SL A, k:		shift left (scalamento a sinistra) di k posizioni

ai  ai+k	i = 0, 1, ..., n-k

0  ah 	h = 0, 1, ..., n-k

RR A, k:	rotate right (rotazione a destra) di k posizioni

ai ( ai-k 	i = n-1, ..., k

ah ( an-k+h	h =0, 1,...., k-1

RL A, k:	rotate left (rotazione a sinistra) di k posizioni

ai ( a(i+k)mod  n 	i = 0, 1, ..., n

INC  A, k:	(A) + k (A

DEC A, k:	(A) - k ( A

EXCH A, B:	(B) ( A	(A) ( B

## Interconnessione registri-circuiti di calcolo

Esempio di interconnessione tra registri e circuiti di calcolo

Interconnessione tra registri e circuiti di calcolo

Interconnessione tra registri e circuiti di calcolo tramite bus

Organizzazione vettoriale dei registri

Interconnessione a bus tra registri e circuiti di calcolo

Esempio di interconnessione con tre bus

# Sottosistema di Controllo (SCO)

## La microprogrammazione

Rappresentazione Algorithm State Machine

} =  microprogrammazione

Implementazione di  e  tramite ROM

### Modello di Mealy

Modulo elementare della rappresentazione ASM per macchine di tipo Mealy

La corrispondente microistruzione ha un formato del tipo:

i : C1(T1,i1), C2(T2,i2), . . . , Cm(Tm,im)

dove

C1, C2, . . . , Cm  (m ( 2k , k = n) sono le condizioni derivanti dalle variabili di decisione x1, x2, . . . , xn;

T1, T2,..., Tm sono le corrispondenti azioni da effettuare;

i1, i2,...,im le microistruzioni successive a i.

#### Modello strutturale standard

| SS | TASK |
| --- | --- |

Struttura della parola di ROM

Se

- n è il numero delle variabili di ingresso

- m è il numero delle variabili di stato

allora

numero di parole = 2n+m

p.e., se

- n =20

- m = 4

allora

numero di parole = 224  (16 Mega)

ECCESSIVO!!!!!

Struttura del SCO nel caso di modello di Mealy

| SEL | SS | TASK |
| --- | --- | --- |

Struttura della parola di ROM nel caso di modello di Mealy con selezione

Esempio di circuito di mascheramento non codificato

### Modello di Moore

Modulo elementare della rappresentazione ASM per macchine di tipo Moore

La corrispondente microistruzione ha un formato del tipo:

i : Ti; C1(i1), C2(i2),..., Cm(im)

dove

C1, C2,..., Cm (m ( 2k , k = n) sono le condizioni derivanti dalle variabili di decisione  x1,..., xn;

Ti è l’azione da effettuare;

i1,.., im le microistruzioni successive a i.

Modello strutturale di Moore standard

Modello strutturale di Moore modificato

Struttura del SCO nel caso di modello di Moore con circuito di selezione

| SS1 | SS2 | .......... | SSm | SEL | TASK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Parola di ROM nel caso di modello di Moore con circuito di selezione

# Sistemi multifase

Frammento di sequenza di controllo

Compressione del frammento di sequenza di controllo

Temporizzazione di due task per microistruzione

Controllo per strutture Pipeline.

Sistemi di calcolo a task fisso nel tempo

Sistemi di calcolo a task variabile nel tempo

Temporizzazione di una catena pipeline

Architettura SCO per generare TASK sfasati nel tempo

# Sistemi con molti microprogrammi

Diagramma di flusso con più microprogrammi

Schema di SCO con molti microprogrammi (modello di Mealy)

Schema di SCO con molti microprogrammi (modello di Moore)

# Comunicazione tra due sistemi digitali

Sincronizzazione di due unità in comunicazione

| UTx | URx |
| --- | --- |
| 1: dato(RTx, 1(FF1; | 1: 0(FF4; |
| 2: if ack1=0, then vai a 2; | 2: if RDY2=0, then vai a 2; |
| 3: 0(FF1; | 3: RTx(RRx, 1(FF4; |
| 4: if ack1=1, then vai a 4; | 4: if RDY2=1, vai a 4 ; |
| 5: i+1(i; | 5: i+1(i; |
| 6: if i(N, vai a 1 | 6: if i(N, vai a 1 |

Sequenze di microistruzioni eseguite da UTx e URx durante il protocollo di comunicazione

Sincronizzazione tra due unità in comunicazione mediante flip-flop di semaforo

Sequenze di microistruzioni eseguite da UTx e URx durante il protocollo di comunicazione

| UTx | URx |
| --- | --- |
| 1: dato(RTx, set sem; | 1: if RDY2=0, vai a 1; |
| 2: if ack1=0 vai a 2; | 2: RTx(RRx, reset sem; |
| 3: i+1(i; | 3: i+1(i; |
| 4: if i(N, vai a 1; | 4: if i(N, vai a 1; |

# Text boxes

ck

Y

Y’

Task

X





'

TASK

Y'

Y

ROM

X

ck

R

multiplexer

SS1    SS2  . . . . . . SSm





CK

Z

Y'

Y

X





CK

Z

Y'

Y

X

NO

SI

N

=

i

0

=

RDY2

NO

SI

NO

SI

1

=

RDY2

NO

SI

0

=

ACK1

NO

SI

NO

SI

1

=

ACK1

i

1

+

i

3

3

N

=

i

i

1

+

i

4

F

F

1

x

R

R

x

T

R

4

F

F

0

2

1

1

F

F

0

1

F

F

1

x

T

R

o

t

a

d

2

1

Attesa sul sem

Set sem

NO

SI

N

=

i

NO

SI

1

=

RDY2

NO

SI

0

=

ACK1

NO

SI

i

1

+

i

3

3

N

=

i

i

1

+

i

Reset sem

x

R

R

x

T

R

2

1

Attesa sul sem

x

T

R

o

t

a

d

2

1