# Le reti iterative

Rete iterativa con 2n bit di ingresso e 2n bit di uscita

Vantaggi: semplicità di progettazione e basso costo implementativo e di testing

Svantaggi: tempi di calcolo elevati (proporzionali al numero di celle)

# Circuiti comparatori

Comparatore per numeri di n bit

| zA | zB | risultato |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | A>B |
| 0 | 0 | A=B |
| 0 | 1 | A<B |
| 1 | 1 | non ammessa |

| za,i-1 | zb,i-1 | ai | bi | za,i, | zb,i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

Mappe delle uscite della cella i-ma del comparatore

## Comparatori veloci

Comparatore veloce: struttura di interconnessione

## Comparatori ad albero binario

Comparatore ad albero binario per operandi di 16 bit